## Slide 1: Interaktiver Wecker
Patrick Benz B.Sc. Medieninformatik 905801
Notes: Herzlich willkommen zur Präsentation über mein Projekt interaktiver Wecker.

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
1. Projektidee und Ziel
2. Übersicht über die Hauptkomponenten
„Der Wecker“ – Die wichtigsten Bauteile
Schaltplan
Genereller Programmablauf
Kommunikationsübersicht
Heroku
Schwierigkeiten
Aussichten
Live Vorstellung

## Slide 3: Projektidee und Ziel
Idee:
Einen Wecker zu entwickeln, mit spannender und unterhaltsamer Abschaltmechanik
Gamification durch Highscores
Kein Snoozen mehr, um ein gesundes Aufstehen zu fördern
Ein dynamischer Start in den Tag dank interaktiver Elemente
Ziel:
Interaktiven Wecker entwickeln
Web-Frontend, um online die Weckzeit zu stellen und Highscores abzurufen
Hosten von Backend und Frontend für die remanente Speicherung der Daten

## Slide 4: Die Hauptkomponenten

## Slide 5: Der Wecker – Die wichtigsten Bauteile

## Slide 6: Der Wecker – Die wichtigsten Bauteile
Arduino MKR1010 WiFi
Enthält WLAN-Funktionalität, 3,3 V Logik
Steuert alle Sensoren, DFPlayer & Display
Kommuniziert mit dem Backend über Rest-API
Wichtige Bibliothek:
WiFiNINA.h
    Stellt WLAN-Funktionalität für den Arduino MKR1010 bereit

## Slide 7: Der Wecker – Die wichtigsten Bauteile
Ultraschallsensoren HC-SR04
Abstandsmessung für die Abschaltmechanik
Messbereich ca. 2cm - 500cm
Sendet kurze Ultraschallimpulse (40 kHz) aus
    Impulse prallen von Objekt ab und werden vom Empfänger des Sensors erkannt
Aus der so entstanden Laufzeit des Schalls, kann die Distanz ermittelt werden
Wichtige Bibliothek:
NewPing.h
    Ermöglicht einfache Ansteuerung der Ultraschallsensoren
    Stellt Methoden für die Berechnung der Entfernung bereit

## Slide 8: Der Wecker – Die wichtigsten Bauteile
DFPlayer Mini + Lautsprecher
Kompakter MP3-Player
    integrierter SD-Kartenslot
Einfache Ansteuerung:
    Gesteuert über Pin-Signale (PLAY_PIN, STOP_PIN)
Integrierter Verstärker:
    Lautsprecher kann direkt angeschlossen werden
Flexibler Spannungsbereich:
    mit 3,2 V–5 V nutzbar, daher vielseitig in Mikrocontroller-Projekten einsetzbar

## Slide 9: Der Wecker – Die wichtigsten Bauteile
KY-040 Encoder
Drehsensor + Taster
Ermöglicht das Einstellen der Weckzeit am Gerät
Dimmen des Displays
Alarm kann über Tastendruck abgestellt werden
Wichtige Bibliothek:
Encoder.h
    Auslesen der Drehimpulse und der Taster-Eingaben

## Slide 10: Der Wecker – Die wichtigsten Bauteile
TM1637 7-Segment Display
Zeigt die Uhrzeit / Menünummern / Weckzeit
Dimmbar
Stromsparend/Energieeffizient
Wichtige Bibliothek:
TM1637.h
    Steuert das 4-stellige TM1637-7-Segment-Display
    Ermöglicht das einfache Anzeigen von Zahlen und Symbolen

## Slide 11: Der Wecker – Die wichtigsten Bauteile
RTC-Modul DS3231
Sorgt für exakte Zeit
Bei Stromausfall durch Batterie gepuffert
Kommunikation über I²C-Schnittstelle(Inter-Integrated Circuit)
Wichtige Bibliotheken:
RTClib.h
    Stellt Klassen und Methoden für die Verarbeitung von Datum und Uhrzeit bereit
Wire.h
    Ermöglicht Kommunikation über I²C-Schnittstelle

## Slide 12: Schaltplan

## Slide 13: Programmablauf – Weckzeit setzen:
Manuell über den Encoder
Über die Website (Frontend)
    Die Web-Eingabe wird ans Backend gesendet und gespeichert
    Der Arduino fragt diese Weckzeit regelmäßig ab

## Slide 14: Programmablauf – Alarm auslösen:
  Zur eingestellten Zeit löst der Alarm aus
  Wecker spielt Sound für 5 Sekunden ab (klingelt)
  Anschließend Pause bis zum nächsten kurzen Klingeln (5 Minuten)
  In dieser Zeit versucht der Nutzer den Wecker über die Abschaltmechanik auszuschalten

## Slide 15: Programmablauf – Sensorik:
Sensor 1:
vorne am Wecker montiert und frägt in Richtung des Spielers ab
  kontrolliert den Mindestabstand min = 20cm (für Testzwecke nur 20 cm)
    Wird dieser eingehalten (HighSignal), leuchtet die grüne LED im Becher
    Timer für die Highscore-Zeitmessung startet
Sensor 2:
Sensor ist unter dem Becher befestigt
  erkennt, ob der Nutzer den Ball in den Becher geworfen hat
    Wecker wird abgeschaltet
    Grüne LED erlischt
    Highscore wird anhand der benötigten Zeit errechnet

## Slide 16: Programmablauf - Der Highscore
Ablauf und Berechnung
Start:
  Sensor 1 meldet HighSignal → Timer beginnt
  HighSignal muss die komplette Zeit vorhanden sein
    Puffer-/Entprellzeit implementiert
Stop:
  Sensor 2 meldet HighSignal
    Timer stoppt
  Highscore wird anhand benötigter Zeit berechnet

## Slide 17: Programmablauf – Highscore senden:
Backend
Highscore wird an Backend gesendet
remanent in JSON-File gespeichert
Frontend
Anzeige zuletzt erreichter Score + Top-10-Highscores

## Slide 18: Kommunikationsübersicht
Verwendetes Protokoll:
  HTTP-REST
Was ist REST?
  Baut auf HTTP als Protokoll auf
  Datenaustausch via URL-Endpunkte
    z. B. POST /api/highscore, GET /api/alarmTime
Vorteile der REST-API
  Einfache Integration
    Direkte HTTP-Aufrufe
  simpler, strukturierter HTTP-Datenaustausch
  Einfaches Deployment auf Heroku

## Slide 19: Kommunikationsübersicht
Weshalb Rest und nicht z.b. MQTT?
  Keine Echtzeit für den Datenaustausch nötig
  nur ein Arduino und ein Backend kommunizieren
  Weniger Komplexität
    Kein zusätzlicher MQTT-Broker nötig
  Einfache konstante Struktur durch das gesamte Projekt
    Im Web Frontend wird ohnehin schon auf HTTP gesetzt

## Slide 20: Kommunikationsübersicht
Arduino → Backend
    POST /api/highscore:
      Senden von { highscore, timeMin, timeSec } als JSON
Backend → Arduino (bzw. Arduino holt Daten beim Backend)
    GET /api/alarmTime:
      Arduino ruft diesen Endpunkt per client.connect(...) & client.print("GET /api/alarmTime ...") auf
    Antwort liefert JSON wie {"alarmTime":"HH:MM"}
Frontend → Backend
    POST /sendAlarm:
      Nutzereingabe (Weckzeit) wird als JSON gesendet, z. B. { "time": "07:30" }
    GET /getHighscores:
      Frontend ruft Liste ab → bestScores (Top-10) und lastScore

## Slide 21: Kommunikationsübersicht
Datenspeicherung
  Backend speichert Highscores
    in JSON-Datei
  Remanente Speicherung
    Auch nach Neustart bleiben die Daten erhalten

## Slide 22: Heroku
Was ist Heroku?
  Platform-as-a-Service (PaaS)
    schnelles, unkompliziertes Hosting
Wie wurden Backend und Frontend dort gehostet?
  Backend (Node.js):
    Läuft in einem sogenannten Dyno(Serverumgebung) auf Heroku
  Frontend:
    Statische Dateien liegen im gleichen Dyno
Warum eine gute Lösung?
  Einfache Einrichtung
    Erlaubt Deployment per einfachem Git-Push
  Professionelle Plattform
    Ideal für Node.js-Apps und statische Frontends
  REST/HTTP-Ansätze funktionieren nahtlos (perfekte Integration)

## Slide 23: Schwierigkeiten
  3,3V vs. 5V Komponenten
    Datenblätter oft inkorrekt aufgrund von Nachbauten im Netz
    DF Player mini „eigentlich“ für 3,3V geeignet
Ultraschallsensoren vs. Infrarotsensoren
  Hochfrequente Lieder können Messung stören
  IR Sensoren wären hier vorteilhafter

## Slide 24: Aussichten
Mögliche Optimierungen und Erweiterungen:
  Min und Max Abstand von Sensor 1 über Frontend setzen
  Integration von Spotify oder anderem Streaming Dienst
  Kompetitiver Modus, wenn zwei Personen einen interaktiven Wecker besitzen
  Integration des „Konterbiers“
  Über Kamera oder Gewichtserkennung
  Nach dem Treffer, muss das Bier geleert werden
  Zusätzlicher Highscore und Achievements

## Slide 25: Livevorstellung
Notes: Zum Abschluss möchte ich euch das fertige Projekt präsentieren.